招 标 文 件

项目名称

废水自动监控（COD、氨氮）安装项目

厦门银华机械有限公司

二零一八年11月

第一部分　投标邀请

厦门银华机械有限公司废水在线监控安装项目（COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪）经过公司内议标，现邀请合格的投标人参与投标。

1、招标货物名称、数量、技术要求及规格见后附：招标货物一览表。

2、投标截止时间、地点：投标文件应于2018年11月16日下午2：30之前提交到厦门银华机械有限公司二楼会议室，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

3、开标时间、地点: 2018年11月16日下午2：30于厦门银华机械有限公司二楼会议室。

4、投标人若通过邮寄方式递交投标文件，请在邮寄密封袋外注明函件内容(即：货物名称、招标机构接受人名称、地址、邮政编码，同时写明投标人的名称、地址、联系人、联系电话，以便将迟交的投标文件原封退还)。

招标单位：厦门银华机械有限公司

地    址：厦门市集美区灌口镇灌口西路69号

邮    编：361023

电    话：0592-3795839

传    真：0592-7033357

联 系 人：蓝建梅

厦门银华机械有限公司

2018年11月01日

附：

招标货物一览表

| 合同 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | COD水质在线分析仪 | 一台 | 详见招标文件 第二部分 |
| 1 | 1-2 | 氨氮水质在线分析仪 | 一台 | 详见招标文件 第二部分 |

第二部分  技术规格及要求

一、技术指标及相关要求

COD水质在线分析仪

1、仪器名称：COD水质在线分析仪

2、数量：1台

3、仪器用途：废水排放口COD浓度监测。

4、主要技术指标要求：

4.1测量方式	：手动测量、连续测量、周期测量、定点测量、自动校准测量

4.2测量周期：30分钟至 24小时可任意调节扩展

4.3零点漂移	≤±5% mg/L

4.5量程漂移	≤±10%

4.6重复性≤5%

4.7示值误差	≤±10%

4.8记忆效益≤5 mg/L

4.9电压干扰≤5%

4.10存储数据：存储数据五年

4.11环境温度：(5-40)℃

4.12环境湿度：（65±20）%RH

4.13电源要求：额定电压（220±22）VAC 频率(50±1)%Hz

氨氮水质在线分析仪

1、仪器名称：氨氮水质在线分析仪

2、数量：1台

3、仪器用途：废水排放口氨氮浓度监测。

4、主要技术指标要求：

4.1测量方式：手动测量、连续测量、周期测量、定点测量、自动校准测量

4.2测量周期	：15分钟至 24小时可任意调节扩展

4.4零点漂移	≤±0.02 mg/L

4.5量程漂移	≤±5% F.S

4.6重复性≤2%

4.7示值误差≤±20%、浓度标准±8%；

示值误差≤±50%、浓度标准±5%；

示值误差≤±80%、浓度标准±2%.

4.8存储数据：存储数据五年

4.9环境温度：（5-35）℃；

4.10环境湿度：（65±20）%RH

4.11电源要求：额定电压（220±22）VAC   频率（50±1）Hz

二、货物相应条款

1、技术文件（投标人中标后需提供）：

1.1中标人保证提供此仪器用于安装、维修、使用检验必备的全套技术文件，如接线图；使用操作手册；检测和维护手册；主要部件图；易损件/备件资料或图纸；买方自制仪器图及安装图；并提供电子版一份，如尚有欠缺，中标人将无偿及时提供。

1.2提供出厂检验报告、出厂合格证各一份。

2、仪器安装与验收：

2.1仪器安装：仪器到达买方场地后，中标人在1天内派技术人员到买方工厂进行安装、调试、及验收工作。安装、调试、验收期间中标人人员的食宿、交通等费用自理。

2.2培训：中标人应负责对买方最终免费提供不少于1个工作日的人员培训。培训内容包括仪器使用、维修、保养、操作要求。

3仪器最终验收在买方仪器安装所在地进行。最终验收的标准按仪器国家相关技术标准、合格证内容和同环保部门联网后数据的稳定性情况进行验收。仪器调试合格后，双方签订终验报告，仪器进入质保期。

4、仪器技术售后服务：

4.1仪器通过买方最终验收后，中标人将向买方提供仪器至少一年的维修服务。

4.2针对仪器在质保期内出现的各类故障，中标人承诺做到：

4.2.1在质保期内，接到买方报修通知后，中标人应在买方提出问题的4=12小时内到达现场，并做到故障不排除，维修人员不撤离。

5、质量、功能要求、中标人对质量负责的条件和期限：按合同附件相关内容。

6、安装周期及验收完成交付使用周期（起算时间为合同生效之日起）：10天前完成仪器安装，15天内完成同市环保局联网，整个项目须在12月15日前完成。

7、验收标准、方法及提出异议时间：按合同附件相关内容要求。

8、违约责任：按合同附件相关内容。

三、仪器质量标准及技术服务要求

1、投标人提供仪器的制造标准与安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应有关标准、规范要求。并满足买方所提供的各项指标要求及生产工艺的需要。

2、投标人认为有必要提供的其它技术资料及需买方配合的事宜。并注明主机、主要零部件、易损件的品牌、产地、生产厂家及正常运行工况下的使用寿命和无故障连续运行时间。

4、安装、调试：中标人的技术人员负责现场安装调试，性能指标经验收合格后（附验收报告），由买方签字确认。

4.1在调试过程中，中标人负责对所提供的产品性能、参数、品质、效果进行全面的调试和现场验证。买方和相关单位给予创造条件积极配合。

5、投标人应结合仪器的实际情况，对买方派出的管理、维保人员进行仪器的使用、维护保养技术提出书面的培训计划，以保证售后仪器的良好运行状态。

6、质量要求：

6.1投标人所投仪器要有产地、品牌、型号标志及相应的技术规格、性能保证。

6.2投标人所投仪器必须是原生产厂家、正规渠道的仪器，必须保证提供原产、正宗品牌仪器，不得用伪劣仪器替代；如出现上述质量问题买方有权退货；如造成损失的，买方可要求中标人给予赔偿。

6.3投标人必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的配合工作，全程跟踪服务；且给予无条件免费的技术支持和服务。

7、质保期：在正常操作下，质保期不低于一年，自仪器验收合格签字之日起，质保期内免费维修及更换损坏零部件。

8、中标人需有完善的售后服务保证，质保期内外，应能做到及时、优质的服务，中标人自接到买方仪器故障通知后12小时到达现场解决问题。

9、仪器质保期满之后，中标人依然能提供广泛而优惠的技术支持，并保证仪器零配件、易损件的长期供应(投标时同时提供常用维修配件长期供货价格清单)。

10、投标人在投标文件中详细对货物质量保证及售后服务方案作出承诺，并加盖投标人有效公章。

四、仪器验收标准与要求

1、投标人应承诺确保仪器的安装调试，直至通过验收交付买方使用。

2、投标人应提供仪器的技术规范、制造标准、安装标准及验收标准等有关资料,提供的仪器应符合相应的国际标准、中华人民共和国国家标准、仪器行业标准、生产厂家的产品验收标准及仪器出厂标准、以及招标文件规定的技术要求。

3、中标人交货验收时，必须提供仪器的相关手续、品牌证书、原产地证明书、品质保证书、使用及维护说明书。

7、中标人应确保仪器的安装调试，买方在仪器的使用性能验收合格后，中标人应按招标文件的要求及相关技术规定和规范，组织买方代表、相关部门进行现场验收，验收合格后，由买方出具验收报告。

8、中标人应在买方规定的时间内供货、安装。

9、仪器的包装、运输中标人负责。

10、本次招标仪器的调试、安装及验收必须符合国家的标准规定。

11、投标人应承诺未履约的责任。

13、交付使用地点: 买方指定工厂（厦门）

五、运维要求

1、运维方应有水质在线监测仪器运维资质。

2、定期进行仪器维护调试。

3、仪器出现异常或故障时，运维方技术人员在4—12个小时内到达现场，并做到故障不排除不撤离。

4、若短时间内故障无法排除时，运维方有明确的应急措施。

5、其他说明：运维费用计入投标总价中。

六、报价与付款要求

1、报价内容与报价方式：

投标人须以人民币进行报价，投标总价含仪器费、运至买方指定地点的运输费、保险费和伴随服务费、安装、调试测试费、税费、管理费、通过验收直至正常运行、操作人员培训费用以及运维费等一切费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

2、付款方式要求：

合同签订并生效后的一周内，买方支付合同总额的60%作为预付款；仪器按买方要求运抵指定地点经安装、调试，并经买方最终验收合格后一周内支付合同总额的30%；仪器质保期满后一周内支付合同总额的10%。

七、其它

1、投标人必须提供营业执照复印件。

2、营业执照复印件上应注明与原件一致，并加盖投标人公章。

3、中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，买方有权根据协议、合同采取措施保证本次采购仪器的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

4、投标人提供其公司的基本情况、经营资金状况(银行资信证明)、财务盈亏状况及所投仪器类型的销售情况、证明公司实力的材料(包括公司专业人员的构成、数量、经营能力等)。

5、投标人若有其它方面的特殊说明及优惠条件，可在投标文件中注明。

6、投标人应提供仪器的技术参数说明及其证明材料。

7、投标人认为有必要提供的其它能证明生产厂家实力、仪器品质的有关文件资料及需买方配合的事宜。

8、投标人应制作投标文件正本一份、副本5份。