竞争性谈判采购文件

项目编号

YH2020-D090101

项目名称

机器人焊接工作站采购项目

采购单位：厦门银华机械有限公司

二〇二〇年玖月

# 第一部分  邀请函

厦门银华机械有限公司对机器人焊接工作站采购项目的下述货物及服务进行竞争性谈判采购，现邀请贵公司前来报价。

一、项目编号：YH2020-D090101。

二、采购货物主要内容：具体见附件采购货物一览表。

三、竞争谈判采购文件获取方式： 2020年9月18日08: 00至2020年9月30日09:00（北京时间），至厦门市集美区灌口西路69号。联系人：吴先生；电话：15159285816。

四、报价截止时间： 2020年9月30日14:00（北京时间）前，将密封好的投标文件交到厦门市集美区灌口西路69号技术中心，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

五、其它：报价人将文件交到项目联系人并参加谈判（报价以最终谈判结果为准）。谈判时间为：2020年9月30日14:00；谈判时间为每家30分钟（初定）。

六、友情提醒：

1、成交供应商必须凭成交通知书的原件与采购单位签订《采购合同》。

2、报价人一旦递交投标文件，将视为报价人同意竞争谈判原则及谈判须知的所有内容。

七、报价人应按照竞争谈判采购文件格式要求在报价文件中提供《廉洁承诺书》原件（报价人为联合体的，联合体各方均应提供《廉洁承诺书》原件），否则作无效报价处理。

## 附：采购货物(服务)一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货地点 | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YH2020-D090101 | 1-1 | 机器人焊接工作站 | 1 | 详见第三部分技术规格及要求 | 福建省厦门市集美区灌口西路69号 | 详见第三部分技术规格及要求 |

注：1、报价人对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整，否则作无效报价处理。

2、报价文件一式五份，一正四副。

# 第二部分　竞争谈判原则

1、本次谈判本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各报价人参加竞争谈判采购。

2、报价人按照竞争谈判采购文件的有关规定要求提供报价文件（包括技术资料、资格证明文件及有关商务条款要求的承诺书等）。

3、本次谈判采用“一对一谈判的形式”，各报价人只有一次谈判机会。

4、本次谈判顺序的确定采用随机抽取的方法，原则是每一个报价人抽一张纸，按纸的序号从小到大的顺序进行谈判。如大家对谈判顺序无特殊要求，可以随机顺序谈判。

5、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价人。

6、谈判结束后，各报价人在谈判后30分钟内，以书面形式对报价及谈判小组认为需要补充说明的条款做出最终承诺。其中，书面的最终报价应放入事先给予的单独信封中密封好，与书面的其它承诺条款（不需放入信封中）一起提交至谈判小组。

7、参加谈判并代表报价人签署报价文件的应该是竞争谈判采购文件要求的报价人代表，谈判时应出示身份证原件。

8、确定成交供应商的原则：谈判小组对各报价人的报价文件进行认真的审核和评议，并按如下程序确定成交供应商：

8.1谈判小组审查各报价人报价文件是否满足竞争谈判采购文件带有“*”的条款要求，若评审后满足则视为满足采购需求；

8.2若满足采购需求的报价人只有1家的，则谈判小组直接与该报价人就技术、商务、价格等方面进行商谈，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

8.3若满足采购需求的报价人超过1家的，则谈判小组根据竞争谈判采购文件要求对满足采购需求的报价文件进行质量和服务评审，如谈判小组经评审确认上述报价文件响应的质量与服务相等，在满足采购需求的前提下，由谈判小组采用综合评分的方法确定成交供应商，谈判小组按照综合得分由高到低排列成交候选供应商，并推荐综合得分第一名的成交候选供应商为成交供应商，出现并列第一名时以报价较低者优先。

8.4综合评分的评分标准：

（一）技术评分(F1)：按100分评分法，权重A1=45%；

| 序号 | 评分界定 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 技术标准的符合性和主要技术参数的综合评定（主要考虑设备的制造标准、安装标准、技术规范等相关标准的齐套性、完整性及符合情况等）。 | 10 |
| 1-2 | 设备的先进性、合理性、可靠性、实用性、易维护性及安全性等（由评委根据投标人响应情况及所提供设备的先进性、合理性、可靠性、实用性、易维护性及安全性等进行评定，并酌情给分）。 | 12 |
| 1-3 | 设备配置情况（由评委根据投标人响应情况及所提供设备配置的材质、外观、适用性及品牌、技术功能和性能指标等）。 | 12 |
| 1-4 | 参数对比的综合考评（由评委酌情给分）。 | 5 |
| 1-5 | 设备运行成本。(满分：6分) 具体为：设备运行成本较低得6分，一般得3-5分，运行成本较高得0-2分（由评委根据招标文件的要求及投标文件的响应情况酌情给分）。 | 6 |

（二）商务评分(F2)：按100分评分法，权重A2=25%；

| 序号 | 评分界定 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 售后服务情况的综合考评（涉及服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、质保内容及期限、质保期的维保服务内容和费用、质保期满后的维保费用及时间保证等相关细节）。 | 10 |
| 2-2 | 同类产品近年业绩。 | 12 |
| 2-3 | 招标文件中非实质性响应条款的偏差调整。 非实质性响应条款无偏差调整得3分；偏离1-5项，每项扣0.5分，最多扣2.5分；偏离6项及6项以上，该偏差调整分值得0分； | 3 |

（三）价格评分(F3)：按100分评分法，权重A3=30%，将谈判小组确认或修正后的通过审核的所有报价人经谈判后最终报价中的最低价设为基准价。各个通过审核的报价人谈判总价若高于基准价则逐级递减；按公式：价格得分＝(基准价/各个通过审核的报价人谈判最终总价)(100计算，由此算出各个通过审核的报价人的价格得分。

（四）各个通过审核的报价人的综合得分= F1+ F2+ F3*A3 。

备注说明：

1、货物最终报价以报价人最终承诺价为准，若采购单位需求未变，报价人的二次报价不得高于首次报价。

2、经谈判小组确认的最终谈判后的补充承诺书，可作为原报价文件的补充， 如果与原报价文件的条款有冲突，以补充承诺书为准。

3、经谈判小组同意补充的资格性和符合性证明文件，必须在谈判小组规定的时间内提供，补充的文件作为原报价文件有效组成部分，作为评审依据。

4、评分的小数点保留2位。

# 第三部分  技术规格及要求

备注：

(1)全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款还存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

(2)竞争谈判采购文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目采购所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

(3)竞争谈判采购文件中其它部分的条款与第三部分发生理解冲突，则以第三部分条款解释为准。如竞争谈判采购文件发生更改、补充，则以更改、补充为准。

1.项目名称：机器人焊接工作站

2.数量：1台

3.用途说明：用于筒、杆等零件的焊接

4.技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、工作条件、设备所加工的零件图纸资料或环境要求等）：

4.1该项目的设备主要用于买方指定的工件的焊接，设备的招标包括设备部分，指定零件的焊接方案和加工节拍统计，安装调试、培训、服务等方案进行报价。

4.2设备应具备适应买方指定的工件焊接，保证焊接工件的各尺寸及焊接质量符合买方要求。

4.3该项目的设备必须是全新设备（包括所有零部件、元气件和附件），具有很好的结构刚性和运动刚性，技术先进，运行可靠。

4.4电气、液压、气动、润滑等元器件采用著名品牌，并有良好服务体系的供应商。

4.5应有完善的焊接、预热系统，满足设备的可靠稳定运行。

4.6设备必须配备安全设施或设置安全防护装置。

4.7设备平均无故障工作时间≥95%。

4.8该设备应方便操作使用，符合人机工程学原理。

4.9设备应具备焊接系统，机器人系统，感应预热系统，除尘系统、工件夹持翻转系统及防护系统。

*4.9.1焊接系统应包含焊接电源、送丝及控制系统、焊枪及冷却系统；满足Φ1.2焊丝的MIG、MAG、CO2焊接；要求焊接过程电流稳定，飞溅小，焊后不允许有质量缺陷。

*4.9.2机器人系统要求使用一线机械手品牌（库卡、安川、ABB、法兰克）；机械手活动范围大于3m；要求机械手安全可靠运行过程连贯稳定；讯号线及各类线需在机械手内部。

*4.9.3感应预热系统要求感应频率应在10~20kHz；效率：使工件加热到200℃时间小于5min；感应圈规格：根据不同工件直径提供每个范围的感应圈。（工件外径尺寸φ100mm~φ600mm）

*4.9.4除尘系统要求除尘方案合理，除尘效果良好，除尘设备摆放适当。

*4.9.5工件夹持翻转系统应包含旋转动力机头及夹持三爪卡盘、床身及轨道、拖轮架、顶紧尾座；要求动力机头夹持端为三爪卡盘，可夹持外径达到Φ800 mm；可以实现长度6m、质量10t工件的焊接，工件翻转中心高需达到1m；要求中间配置2升降托轮架，托轮架承重需满足10t，根据工件尺寸不同制定方便合理的托轮间距调节方式，实现工件直径不同时中心仍与回转中心一致；尾座顶紧装置要求位置移动与顶紧动作均实现自动化，顶紧力可调，若采用液压方式顶紧则要求液压系统采用脚踏板控制。

*4.9.6防护系统要求经济实用，防止焊接弧光影响其他工位，防止风对焊接的干扰。

*4.9.7要求设备各个部分及系统摆放合理互不干涉，上下工件方便快捷。

*4.10设备控制系统必须提供数据接口和相关通讯协议，以便甲方读取设备状态信息，控制设备启动和停止，读写加工程序。

4.11、主要参数及要求:

*4.11.1主轴旋转速度：0~10rpm

*4.11.2主轴回转同轴度：≤φ0.50mm

*4.11.3头尾座同轴度：≤φ0.50mm

*4.11.4满足U型坡口焊缝焊接

*4.11.5三爪卡盘与尾座工装可满足各尺寸工件装夹；

*4.11.6焊接层数满足工件厚度要求；

*4.12设备加工工艺流程及原理：

起重机吊车将点焊好的工件放置设备拖轮架上；设备一端利用三爪卡盘夹持工件，另一段利用顶锥顶紧工件，动力机头带动工件旋转，感应预热装置对工件进行预热；预热结束后机械手带动焊枪进行焊接；焊接完成后清焊渣去飞溅（多层多道焊时每层清一次焊渣）。

5.易损备品备件和专用工具器具要求：

5.1加工零件的工艺方案、加工节拍要求。

5.1.1加工零件图号、名称：见附件等零件加工。

5.1.2加工部位：图纸上所有需要加工部位。

5.1.3零件材料：45#、35#、20#、27SiMn、25Mn

5.1.4按照提供设备，即投标人按照买方提供的零件图纸的要求进行对设备的选型。

*5.1.5设计工艺加工方案，计算生产节拍：负责设备的选型、制造选用、安装、调试、零件的试加工，直至按照生产节拍要求生产出合格的产品；在买方现场安装、调试，并符合最终验收的标准。

6.易损备品备件和专用工具器具要求：

6.1 在投标文件中详细列出随机配置的专用维修工具、易损件清单。

*6.2 列出可提供的设备附件、设备选项、备件和专用工具清单，单独报价并计入投标总价。

6.3其它要求：

*6.3.1应列出设备的标准配置项，并计入投标总价。

*6.3.2应列出技术服务、培训的内容，如果是有偿服务，则单独报价，并计入投标总价。

6.3.3应有三年同类型设备国内买方，并提供买方清单。

- 技术服务要求：

7.1技术文件（投标人中标后需提供）：

7.1.1中标人保证提供此设备用于安装、维修、使用检验必备的全套技术文件，包括不仅限于以下技术文件3份，并提供电子版一份，如尚有欠缺，中标人将无偿及时提供。设备总平面配置图；基础条件图；工艺流程图；设备总安装图；电气原理图，动力配置图，接线图；生产线使用操作手册；生产线检测和维护手册；主要部件图；易损件/备件资料或图纸；买方自制设备图及安装图；外购件说明书及技术数据等；

7.1.2提供出厂检验报告、出厂合格证、设备装箱单各一份。

7.1.3提供所有外购件清单，内容包括物件名称、型号规格、数量、生产厂家、合格证。

7.2、投标人提供设备的制造标准与安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应有关标准、规范要求。并满足买方所提供的各项指标要求及生产工艺的需要。

7.3、投标人认为有必要提供的其它技术资料及需买方配合的事宜。并注明主机、主要零部件、易损件的品牌、产地、生产厂家及正常运行工况下的使用寿命和无故障连续运行时间。

7.4、投标人应承诺中标后供货时免费提供必要的易损件和消耗品、专用工具、配套部件及设备说明书、原图纸资料、设备出厂检验试验报告、出厂合格证、原产地证书、质量保证书、装箱单等随机文件，亦必须有相关的检验合格证明。并提供供货样本及相关的技术文件。

7.5、设备技术售后服务：

7.5.1设备通过买方最终验收后，中标人将向买方提供设备的终身维修服务，终身提供备品备件。

7.5.2设备故障排除的标准为设备重新连续加工10件合格品，用于最终验收的样件，要求达到最终验收标准。

7.5.3质保期内服务应附有买方确认的书面记录。

7.5.4设备质保期内的维修工作对质保期内设备由于质量问题出现的故障，中标人承诺做到：

7.5.4.1在质保期内，接到买方报修通知后，中标人应在买方提出问题的4小时内作出回复，如有必要，中标人维修人员须在48小时内到达现场，并做到故障不排除，维修人员不撤离。协助买方解决使用中出现的问题。否则视为违约，拖延到达的时间将顺延设备保证期，同时每日中标人应向买方支付设备总额千分之一的违约金；维修人员提前撤离的, 中标人无条件同意买方对设备的退货处理，中标人将负责一切费用。

7.5.4.2中标人维修人员在到达现场十日后未排除设备故障的，第十一日起每日中标人应向买方支付设备总额千分之一的赔偿金并顺延设备保证期；中标人同时承诺:维修人员到达现场二十五日后仍未排除设备故障的，无条件同意买方对设备的退货处理，中标人将负责一切费用。

7.6、投标人应结合设备的实际情况，对买方派出的管理、维保人员进行设备的使用、维护保养技术提出书面的培训计划，以保证售后设备的良好运行状态。

7.7、投标人在投标文件中应提供详细说明其维修机构及零部件供应中心所在具体地点、联系电话、传真等。

7.8、投标人应详细描述所投设备的规格型号，所供设备各零部件应为供货品牌生产厂家生产产品，同时提供相关证明。如有非本厂生产的零部件，应另列清单，并说明生产厂家及产地。

7.9、质量要求：

7.9.1投标人所投设备要有产地、品牌、型号标志及相应的技术规格、性能保证。

7.9.2投标人所投设备必须是原生产厂家、正规渠道的设备，必须保证提供原产、正宗品牌设备，不得用伪劣设备替代；如出现上述质量问题买方有权退货；如造成损失的，买方可要求中标人给予赔偿。

7.10、投标人必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的配合工作，全程跟踪服务；且给予无条件免费的技术支持和服务。

*7.11、质保期：质保期不少于一年（自设备验收合格之日起），质保期内中标人免费提供维修及更换损坏零部件服务。

7.12、质保期外，中标人自接到买方设备故障通知后4小时予以答复。48小时内维修人员到达现场解决问题。

7.13、设备质保期满之后，中标人依然能提供广泛而优惠的技术支持，并保证设备零配件、易损件的长期供应(投标时同时提供常用维修配件长期供货价格清单)。

*7.14、投标人必须在投标文件中对货物质量保证及售后服务方案作出具体承诺，并加盖投标人公章。

8.包装要求和运输方式：

8.1、设备的包装、运输中标人负责，包装应符合 GB／Z13384－92《机电产品包装通用技术条件》要求。木箱或铁箱包装以及必要保护措施，方便整体吊装。

8.2、质量、功能要求、中标人对质量负责的条件和期限：按合同附件相关内容。8.3、设备交付买方投产前，设备保管由中标人负责。

9.交货日期：2个月内发货到买方指定现场，交付使用期（起止时间为合同生效之日起至最终验收完成交付使用日止）不得超过2.5个月（除非发生不可抗力而推迟交货，但中标人应在不可抗力事件发生后5个工作日内向买方申请延期交货、并经买方同意）。（投标人按最短交付使用期报）

10.交货地点：买方指定工厂（厦门）

11.验收标准：

11.1合同生效后一个月内提供设备安装基础图。在设备初次验收一个月前，提供一套技术资料给买方，内容包括操作手册、机械手编程手册和维修手册等，便于买方提前做好准备到中标人进行设备初次验收和培训。

11.2初次验收：设备制造完后，中标人应提前15天通知买方，买方在认为有必要时可派1至2人到中标人进行初次验收，初次验收按相关标准进行，验收内容包括：设备功能演示，设备空运转，考察合同物品是否按合同要求准备完备。中标人应在投标文件中明确预验收的所需时间。

11.3培训：中标人应负责对买方最终免费提供不少于15个工作日的人员培训。培训内容包括设备使用、维修、保养、操作，以及买方提出的同本设备使用相关知识培训。培训在设备安装地进行。

11.4设备安装：设备到达买方场地后，中标人接到买方通知后3天内派技术人员到买方工厂进行安装、调试、及验收工作。设备安装期小于15天，调试期小于10天，期间中标人人员的食宿、交通等费用自理。

11.4.1在安装施工期间，中标人派一名代表负责管理中标人人员和双方的联络。

11.4.2负责水、电、气设备二次侧的接线（管）。

11.4.3在安装过程中发现的问题须在当天内作出书面对策 ，最迟在次日提交给买方。

11.4.4在安装期间，中标人须严格遵守买方的厂规。

11.4.6设备最终验收在买方设备安装所在地进行。最终验收的标准按设备国家相关技术标准、合格证内容和买方提供的典型零件要求进行试加工验收，要求连续加工30件合格品为合格标准。检具由买方负责提供，中标人人员指导，设备调试合格后，双方签订终验报告，设备进入质保期。

11.5、包装与防护：包装应符合 GB／Z13384－92《机电产品包装通用技术条件》要求。

11.6、设备技术售后服务：

11.7设备通过买方最终验收后，中标人将向买方提供设备的终身维修服务，终身提供备品备件。

11.8设备故障排除的标准为设备重新连续加工30件合格品，用于最终验收的样件，要求达到最终验收标准。

11.9设备的质保期内中标人将提供免费维修服务、免费提供零配件，质保期内服务应附有买方确认的书面记录。

11.10设备质保期内的维修工作对质保期内设备由于质量问题出现的故障，中标人承诺做到：

11.10.1在质保期内，接到买方报修通知后，中标人应在买方提出问题的4小时内作出回复，如有必要，中标人维修人员须在48小时内到达现场，并做到故障不排除，维修人员不撤离。协助买方解决使用中出现的问题。否则视为违约，拖延到达的时间将顺延设备保证期，同时每日中标人应向买方支付设备总额千分之一的违约金；维修人员提前撤离的, 中标人无条件同意买方对设备的退货处理，中标人将负责一切费用。

11.10.2中标人维修人员在到达现场十日后未排除设备故障的，第十一日起每日中标人应向买方支付设备总额千分之一的赔偿金并顺延设备保证期；中标人同时承诺:维修人员到达现场二十五日后仍未排除设备故障的，无条件同意买方对设备的退货处理，中标人将负责一切费用。

11.11、质量、功能要求、中标人对质量负责的条件和期限：按合同附件相关内容。

11.12、设备交付买方投产前，设备保管由中标人负责。

*11.13、交付使用期（起算时间为合同生效之日起至终验收完成交付使用日止）：不得超过75天（除非发生不可抗力而推迟交货，但中标人应在发生后5个工作日内向买方申请延期交货、并经买方同意）。

11.14、验收标准、方法及提出异议时间：按合同附件相关内容要求。

11.15、随机备品配件及数量：按合同附件相关内容。

11.16、违约责任：按合同附件相关内容。

*11.17、投标人应承诺确保设备的安全直至通过验收交付买方使用。

11.18、投标人应提供设备的技术规范、制造标准、安装标准及验收标准等有关资料,提供的设备应符合相应的国际标准、中华人民共和国国家标准、设备、行业标准、生产厂家的产品验收标准及设备出厂标准、以及招标文件规定的技术要求。

11.19、到货时由买方牵头组成以中标人、设计、监理、施工单位等相关部门参加的验收组按下列项目进行检查，并作出记录：A、箱号、箱数及包装情况；B、设备名称、型号和规格；C、装箱单、设备技术文件、资料操作手册、产品质量合格证、专用工器具、予装件、备品备件等；D、设备有无缺损件、表面损坏、锈蚀、变形等；E、其它需要作出记录的情况。

11.20、中标人交货验收时，必须提供设备的相关手续、品牌证书、装箱清单(含设备的主附件)、原产地证明书、品质保证书、使用及维护说明书。

11.21、中标人应在买方规定的时间内供货、安装。待验收组验收合格后，会签作为到货验收依据，并移交施工单位进库保管。

*11.22、本次招标设备的安全设施、制造、测试、安装、废气排放及验收必须符合国家的标准规定。

11.23、投标人投标文件中应提供所投标设备的重量，并承诺实际交货重量不少于投标重量的95%；若有违反，买方有权选择（1）退货并赔偿损失或（2）要求中标人赔偿。

11.24、投标人应承诺未履约的责任。

12.其它（付款方式等）：

*12.1、报价内容与报价方式：

投标人须以人民币进行报价，投标总价含设备费、运至买方指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及现场吊运费、安装启动费、调试测试费、备品备件费、税费、管理费、配合费、通过验收直至正常运行、操作人员培训费用等一切费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

12.2、付款方式要求：

合同签订并生效后的一周内，买方支付合同总额的30%作为预付款；设备发货前（买方收到中标人的发货通知书的一周内）支付合同总额的30%；设备到货后验收合格支付合同总额的30%；设备质保期满后一周内支付合同总额的10%。

# 第四部分  谈判须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本竞争谈判采购文件仅适用于邀请函中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2“报价人”系指本次提交报价文件的制造商或供货商。

2.3“成交供应商”系指被授予合同的制造商或供应商。

2.4“货物”系指成交供应商按竞争谈判采购文件规定和报价文件的承诺，须向采购单位提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指竞争谈判采购文件规定成交供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1凡符合国家有关规定和竞争谈判采购文件要求的供应商均为合格的报价人。

3.2报价人生产、经销的货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的认可。

4. 谈判费用

4.1报价人应承担其准备与参加谈判所涉及的一切费用。在任何情况下采购采购单位不承担任何费用。

5. 知识产权

5.1报价人应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由报价人承担，如因此造成采购单位损失，则报价人承担全部赔偿责任。

5.2如报价人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

B  竞争谈判采购文件

6. 竞争谈判采购文件的组成

6.1竞争谈判采购文件用以阐明所需货物及服务、谈判程序和合同格式及条款。竞争谈判采购文件由下述部分组成：

（1）邀请函

（2）竞争谈判原则

（3）技术规格及要求

（4）谈判须知

（5）采购合同

（6）报价文件格式

（7）相关的补充、修改文件

C  报价文件的编写

7. 要求

7.1报价人应仔细阅读竞争谈判采购文件的所有内容，按竞争谈判采购文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价文件可能被作报价无效处理。

8. 报价语言及报价要求

8.1报价文件应用中文书写，并应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写。

8.2除非有另外的规定，报价人应按被邀请参加报价的货物合同包进行报价，同时，应对所报价合同包下的所有品目号进行报价。采购单位不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

8.3若报价人的报价明显低于其它报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该报价人以低于成本价格报价的，其报价视为无效处理。

9.报价文件的组成

9.1报价人编写的报价文件应包括下列内容（报价人必须按下列篇章和顺序自编目录及页码装订成册，构成完整的一套报价文件）：

（1）报 价 书；

（2）报价明细表（格式）；

（3）资格声明；

（4）法人授权书

（5）货物简要说明表；

（6）规格、技术参数及商务偏离表；

（7）技术响应文件；

（8）售后服务；

（9）销售业绩；

（10）谈判保证金；

（11）报价人应交的其它资料。

10.报价有效期

10.1报价文件从报价截止之日起90日历日内有效。

10.2特殊情况下采购单位可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

11.谈判保证金：无。

D  谈判程序

12.报价

12.1报价人须编制由本须知第9条规定文件组成的报价文件正本壹份，副本肆份。如正本与副本内容不一致的，以正本为准。

12.2报价文件应由报价人的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

12.3报价使用货币为人民币；报价方式为总包价。

12.4报价人应提交证明其拟供货物符合竞争谈判采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

12.5全套报价文件应无涂改和行间插字。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

13.报价文件的密封、标记和递交

13.1报价人应将报价文件正本和副本分别用信封密封，并标明竞争谈判采购文件编号、采购货物名称及正本或副本。报价文件未密封可导致报价作废。

13.2如报价文件由邮局或专人送交，报价人应将报价文件按13.1中的规定进行密封和标记后，按邀请函注明的地址送至采购单位。

13.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购单位对报价文件的误投或提前拆封不负责任。

13.4报价文件应在邀请函中规定的截止时间前送达，迟到的报价文件将被拒绝。

14．评审

14.1采购单位将根据项目的特点及相关规定组建谈判小组，谈判小组将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，进行谈判并做出授予合同的建议。

14.2谈判小组将根据第二部分竞争谈判原则进行评审。

14.3对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

14.4谈判及评估过程将严格按照竞争谈判采购文件的要求和条件进行。

14.5报价人提交的报价文件将给予保密。

14.6报价人资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效报价处理。

14.7报价人以他人名义报价、或出现下列串标围标嫌疑的、存在其它弄虚作假情形的，均视为实质性偏离，该报价人的报价作无效报价处理；

(1)不同报价人的报价文件错漏之处有三处以上一致的；

(2)不同报价人的报价或者报价组成异常一致的；

(3)不同报价人的报价文件载明的项目负责人出现同一人或售后服务人员出现80%一致的；

(4)不同报价人的报价文件相互混装的；

(5)不同报价人委托同一人作为授权代表的；

(6)谈判小组认定的其它串通报价情形。

E  授予合同

15.授予合同的准则

15.1合同将授予其报价文件符合竞争谈判采购文件要求，并能圆满地履行合同的、满足竞争谈判采购文件的规定要求、符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的报价人。

15.2最低报价不是被授予合同的保证。

15.3采购单位在授予合同时有权对采购货物数量和服务予以增加或减少。

16.拒绝任何或所有谈判的权利

16.1在特殊情况下，采购单位保留在授予合同之前拒绝任何谈判以及宣布谈判程序无效或拒绝所有谈判的权利。

17.成交通知

17.1采购单位将根据评估结果，向成交供应商发出成交通知书，并在合同签订后将结果通知其它提交报价文件的报价人。

18．签订合同

18.1成交供应商须按成交通知书指定的时间、地点与采购单位签订采购合同。

18.2竞争谈判采购文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

18.5成交供应商因不可抗力或者自身原因不按采购合同履行的，采购单位有权与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。且在此情况下，作为成交供应商之后第一位的成交候选人应同意与采购单位按不高于其最终报价签订采购合同。

F  其它事项

19.解释权

19.1本文件是根据国家有关规定编制，解释权属采购单位。

# 第五部分  采购合同(范本)

合同编号：

签约地点：厦门灌口

需方：

供方：

为明确供、需方双方的经济法律关系，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方本着平等互利，协商一致的原则，就        项目（以下简称“本项目”）签订本合同，以资双方信守执行。

一、合同组成

合同文件组成及解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）报价单以及其他相关文件；

（3）标准、规范及有关技术文件；

（4）其他：                。

合同履行中，需方与供方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

二、本项目采购产品（下或称“设备”）名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 计量单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |
| 合计人民币（大写）： 元整 小写：￥ 元。 |
| 注：1、以上价格含税费、定制费、运输费、安装费等。 2、除下列原因外供方延迟交货的须按照逾期交货处理： （1）需方因未具设备安装条件提前通知供方需延迟交货； （2）供应因发生不可抗力而推迟交货的，应在发生后 个工作日内向需方申请延期交货、并经需方同意。 3、具体配置、技术参数详见供方报价单及技术参数表或其他相关文件。 4、交货地点是 厦门市集美区灌口镇灌口西路69号 。 |

三、质量要求、技术标准及产品质量保证期限：

- 质量要求和技术标准（可多个选项）：

按国家GB    相关       标准执行；

按行业标准执行，具体行业标准文件见本合同附件；

按供方以书面形式提供给需方的产品生产企业标准（见本合同附件）执行，如供方未提供书面标准，则按需方认定的标准执行；

按双方    年    月      日签订的编号为      的《技术协议》执行；

按需方提供的图纸要求执行（见本合同附件）；

按双方商定的标准及要求执行，具体为：  国家行业标准及出厂合格证。

按招标（采购）文件技术要求执行；

按投标（响应）文件技术要求执行。

2、供方对产品的质量保证期限（以下简称“质保期”）：自产品经最终验收合格且经需方签发安装调试验收证书之日起   个月。

四、包装标准、包装物的供应与回收：

1、供方应提供产品包装。包装应符合国家标准规定，具有适合长途运输多次搬运、装卸的坚固包装，并按产品的特点，分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防碎等保护措施。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的任何损失和费用。

2、本合同产品的包装物不回收，由需方处置。

3、包装费由供方承担。

4、包装不符合合同规定，供方应按需方的要求返修或重新包装，返修或重新包装的费用由供方承担，因包装不符合规定造成产品损坏或灭失的，供方应当负责赔偿。若因上述原因未能按期交货的，供方应按逾期交货承担责任。

五、交货时间、地点及方式：

1、 交货时间：自合同生效后     日内交货，并及时送达；

2、 交货地点（到达站）：需方厦门指定工厂；在本合同签订生效后，如需方要求变更交货地点的，需方应在交货日期前3天之前通知供方，双方按需方通知的地点交货。

3、 交货方法：供方送货； 供方代运；其他             。

4、 运输方式： 汽车；  火车；  轮船；  其他      。

运输费用：由供方需方承担；

装车费用：由供方需方承担；

卸车费用：由供方需方承担；

产品保险：由供方需方办理，费用由供方需方承担。

5、风险转移：产品交付前的货物风险由供方承担，交付后由需方承担。

6、交货时供方应随同产品一并交付产品合格证书、技术资料、相关质量检测报告及其他与产品相关的凭证、票据，否则需方有权拒收货物并拒付货款，且供方应按逾期交货承担违约责任。

六、随机备品、配件及工具的供应办法：

1、供方按产品特点，免费提供齐全的随机备品、配件及工具，对特殊的配件，供方应有必要的储备，以满足需方的应急需要。

2、供方免费提供部分备品备件，名称及数量详见附件：    产品出厂装箱单及附件       。

3、在质保期届满后，供方应按需方的要求随时以最优惠的价格向需方提供产品所需的备品、配件及工具等备品备件。

七、结算方式：

本合同签订后，需方向供方支付合同总额的  % ，计：     万元，作为预付款；供方发货后产品经需方初步验收合格后7日内，需方向供方支付合同总价款的    %，计：   万元人民币；产品按需方要求在指定地点经安装、调试，并经需方最终验收合格后     日内支付合同总额的    %，计：     万元人民币（此时供方开具全额      %的增值税专用发票）；余款在产品质保期满且无遗留质量问题未解决后一周内付清。

八、初步验收

1、每批产品由供方送到交货地点后    日内，由双方对产品的包装、外观、数量、商标、型号、规格及随机备品、配件及工具等进行初步验收、清点，签署初步检验报告。如发现供方所交的产品有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字。

若经需方通知，供方代表不参与初步验收，则以需方验收结果为准。供方对此无异议。如双方代表均出席、但在验收中对检验结果不能取得一致意见时，应由需方选定的第三方进行检验，第三方出具的检验证书对双方均有约束力，检验费用由责任方承担。

2、本条规定的验收仅为产品到货的初步检验，无论是否发现问题，以及供方是否按需方要求进行了更换或修理，均不能被视为供方按本合同的规定承担的质量保证责任的解除，不能减免供方对产品质量应负的责任，此验收不作为对产品内在质量检验的依据。

九、安装、调试和最终验收

1、本合同项下设备的安装，由供方负责安装，费用由供方承担。

2、在需方负责安装的情况下，供方应到现场进行技术指导，提供相应的技术资料、标准、图纸及说明书等；供方负责安装的情况下，需方应提供适于安装的现场环境，并配合供方进行安装。

3、供方应在设备到货后    日内完成安装。安装完毕后，买卖双方应尽快对设备进行调试，如调试过程中遇到问题，供方应尽快寻找解决问题的方法并报告甲方，其所需时间不应超过问题出现的当日。若经需方提前7日书面通知，供方未到场进行设备调试、或未在前述规定时间内解决调试时（包括调试期间进行设备性能试验验收的）发现的问题的，则视为供方不能交货。如调试后未出现问题或问题已妥善解决、且设备能够安全稳定运行，则设备进入试运行期间，试运行期为7日。根据双方约定的验收标准，设备性能试验验收将穿插于设备调试和设备试运行期间进行。

4、合同设备在试运行期间运行稳定，达到本合同规定的技术标准，各项性能指标合格，则视为最终验收合格，双方签署安装调试验收证书。

5、如合同设备在试运行期间及设备性能试验验收时，如有个别微小缺陷的，在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，在双方商定的时间内，供方免费修理上述微小缺陷或者进行退换货处理。如特种设备必须由国家规定的相关部门验收的，设备首次到需方安装、调试并经有关部门验收所发生费用由供方承担。

6、设备在调试、试运行期间进行设备性能试验验收时，如果设备的一项或多项指标不能达到本合同规定的标准时，供方应分析原因，采取措施使设备达到合同规定标准，并确定在当次验收后的      日内，进行第二次性能试验验收。

7、在第二次性能试验验收时，如发现设备仍有一项或多项指标未能达到合同设备规定的标准时，视为合同设备不能通过最终验收。

8、安装调试验收证书仅证明供方所提供的设备性能和参数截至出具安装调试验收证书之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为供方对设备存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对设备内在质量认定的依据。

9、若经需方提前7日书面通知，供方未到场参与设备性能试验验收的，则以需方的验收结果为准。供方对此无异议。如双方代表均出席、但在最终验收中对检验结果不能取得一致意见时，应由需方选定的第三方进行检验，第三方出具的检验证书对双方均有约束力，检验费用由责任方承担。

十、保证

1、凡供方供应的设备应是全新的、技术先进的、成熟可靠的、质量优良的，设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

2、供方应保证设备符合合同规定的技术、质量要求，无任何质量和权利瑕疵。

3、供方保证向需方交付的图纸、技术资料是清晰、完整统一和内容正确、准确的，并能满足合同设备的设计、安装、调试和维修的要求。4、本合同设备的质保期指合同设备经最终验收合格并由需方签发安装调试验收证书之日起    个月。在质保期内，如设备出现故障，存在质量问题，或者发现有零部件损坏时，供方在接到需方通知后     小时内免费派人维修、更换零部件直至修复，做到产品不修复合格人员不撤离。若供方接到需方通知后     日内无法修复要与需方协商妥善处理的方案，否则每延迟一天应支付合同总价1%的逾期违约金。如设备经维修后仍无法正常使用的，需方有权退货，供方应当退还货款，并支付需方合同总价20%的解约违约金；上述违约金不足以弥补需方损失的，供方应当予以补足。设备过了质保期限，出现了质量问题或有零部件损坏，如需方要求，供方亦应承担维修、更换责任，需方应向供方支付维修、更换所需的成本费用。

5、在质保期内，设备发生故障或发现质量瑕疵后供方需维修、换货的，产品质保期中断，待缺陷消除后，质保期重新开始计算。

6、如果因本合同设备缺陷造成的货物损坏或给需方造成损失，无论是在设备质保期内或者质保期外，供方对消除缺陷应承担责任并赔偿需方因此受到的损失。

7、设备安装调试验收证书不能视为供方对设备存在的潜在缺陷所应付的责任的解除，此检验不作为对设备内在质量认定的依据。

8、如需方需要供方提供设备使用培训的，供方应为需方提供免费培训服务，并培训至需方操作人员能够独立操作为止。培训期间乙方人员的差旅费，由乙方自行承担。

十一、违约责任：

1、供方不能交货的，应向需方偿付合同总价 20%违约金，需方并有权解除合同并要求赔偿损失。

2、供方逾期交货的，应承担不能交货部分价款的 1 %/日的违约金。供方逾期交货超过    日，需方有权解除合同，供方应返还需方已付货款，并按不能交货承担违约责任。供方逾期完成安装的，按逾期交货处理。

3、设备不符合合同规定，不能通过初步验收，供方应在一周内更换符合合同规定的设备，并承担相关费用，直至达到合同要求，由此延误的时间按逾期交货承担违约责任。供方不能更换的，按不能交货承担违约责任。

4、供方所交付的设备没有通过最终验收，需方有权选择按以下方式处理：

（1）供方应在一周内更换符合技术质量要求的设备，双方重新确定性能试验验收的时间，由此延误的时间供方按逾期交货承担违约责任，并承担给需方造成的损失。如供方更换后的设备仍不能通过性能试验验收，需方有权退货，供方返还需方所付款项，并按不能交货承担违约责任。

（2）需方有权退货，供方返还需方所付款项，并按不能交货承担违约责任。

5、在设备质保期内，如发现设备有缺陷，不符合合同规定时，则需方有权根据损失大小扣除设备质保金，如质保金不足以赔偿需方损失的，由供方负责赔偿。6、第三人对货物所有权或知识产权提出异议，由供方负责处理解决，并赔偿由此给需方造成的实际损失，并且不能免除供方履行本合同的义务。

7、上述违约金不足以弥补需方损失的，供方应当予以补足。

十二、不可抗力

1、合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、水灾、地震、战争、台风和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限；这一期限相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

2、受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式（传真或电报等）通知对方，并将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄、快递或当面送给另一方。

3、当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快以书面形式通知另一方，如不可抗力事故影响连续     天以上，双方可通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成变更协议。

十三、争议的解决

对于本合同项下的纠纷，供需双方应当本着平等、诚信的原则友好协商解决，协商不成时，应向需方所在地人民法院起诉；败诉方应承担胜诉一方因诉讼而支出的律师费和调查费、保全费等。

十四、合同的变更、解除

1、本合同生效后合同双方均不能擅自对本合同的内容及附件进行单方面的修改变更，但任何一方均可以对合同的内容以书面形式提出变更和修改的建议，该项建议经对方书面同意后视为对合同内容的变更。

2、除本合同规定的解除合同的情形外，供需双方协商一致并共同书面同意，可以解除本合同。

十五、送达条款：本合同项下告知、通知等文书（含法律文书），除另有约定外，均须以书面方式进行。本合同尾部所确认的通讯地址、联系方式（含电话、联系人及传真、电子邮箱）为双方确认有效的送达地址、联系方式，在履行本合同中双方有任何往来文件，任何一方向该地址送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。若其中一方地址或联系方式（含电话、联系人及传真）发生变化，应立即书面通知另一方，双方重新确认，否则对方向原地址送达或以原方式送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。送达时间以发送文书方按照接收方前述约定地址寄出之日起算三个工作日即视为送达。十六、其他

1、本合同自加盖供需双方公章或合同专用章之日起成立，并于下列第（  ）项条件成就后生效：（1）无；（2）需方支付本合同第七条约定的预付款后；（3）其他：           。

2、本合同中“”列示的选项，以在“”中作标记的为双方约定的选项。

3、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方加盖供需双方公章或合同专用章，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。

4、本合同附件与本合同具有同等效力，如与本合同约定不一致的，除另有特别约定外，以本合同约定为准。

5、本合同一式肆份，双方各持两份。

6、其他            无

供方（章）:

单位地址：

授权代表：

电    话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

税    号：

邮政编码：

需方（章）：厦门银华机械有限公司

单位地址：厦门市集美区灌口镇灌口西路69号

授权代表：

电    话：0592-3795823

传    真：

开户银行：建行厦禾支行

帐    号：35101561001059335588

税    号：91350211155301270T

邮政编码：36102

# 第六部分　报价文件（格式）

报  价  书

厦门银华机械有限公司 ：

根据贵司为　　　               　项目采购竞争谈判采购文件的谈判邀请，签字代表　　　　（全名、职务）经正式授权并代表报价人　　　　　　　　　　（全称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

1、报价明细表

2、货物说明一览表

3、规格、技术参数及商务偏离表

4、资格声明

5、法人授权书

6、签字代表宣布同意如下：

（1）所附报价表中规定的应提供和交付的货物总报价为　　　（注明币种），即　　　　　　　　　　（文字表述）。

（2）报价人已详细审查全部采购竞争谈判采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）此次报价有效期为　　　个日历日。（必须不少于90天）

（4）报价人在报价文件中提供的资料不真实，弄虚作假行为，除导致此次报价无效外，不但无权要求返还已交的谈判保证金，还将接受有关部门的处罚。如果在规定的报价时间后，报价人在报价有效期内撤回报价，或被定为成交供应商后不履行义务，其无权要求返还已交的谈判保证金。

（6）报价人同意提供按照贵司可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵司不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

（7）与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　传真：

网址：

电子信箱：

全权代表姓名、职务（印刷体）

全权代表签字：

报价人名称：

（公   章）：

日      期：

报价明细表（格式）

报价人名称：            项目编号：          货币单位：

| 1 | 货物序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称及规格型号 |  |  |  |  |
| 3 | 制造商(全称) |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 7 | 易损件价 |  |  |  |  |
| 8 | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 9 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 11 | 检验培训费 |  |  |  |  |
| 12 | 运输（至目的港或目的地） |  |  |  |  |
| 13 | 保险 |  |  |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |  |
| 15 | 报价总价 | 到达目的地价 |  |  |  |
| 16 | 交付使用期 |  |

报价人代表签名：

注：

1、第1栏货物序号系指“报价货物一览表”中该货物的序号。

2、报价总价＝（栏目5+6+7+8）×数量+栏9至14的各项费用。

必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名称 | 单位 | 采购要求 | 报价人响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

货物简要说明表

报价人名称：

| 序号 | 货物名称 （制造商名称） | 型号规格及 主要技术参数 | 数量 | 性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人代表签字：

规格、技术参数及商务偏离表

报价人名称：

| 序号 | 货物名称 | 采购规格技术 | 报价规格技术 | 偏离说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人对采购要求要进行实质性响应，否则评审专家对其报价做出不利评审，报价人必须自行承担责任。

报价人代表签字：

关于报价人      项目提供货物的资格证明文件(格式)

1、制造商资格声明

2、法人授权书

3、成交服务费承诺书

制造商资格声明

- 名称及概况：

- 制造商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到     年   月   日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

（6）主要负责人姓名：（可选填）

（7）制造商在中国的代表的姓名和地址，（如果有的话）

2、（1）关于制造报价货物的设施及其它情况：

工厂名称地址     生产的项目      年生产能力     职工人数

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                     主要零部件名称

- 本制造商生产报价货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

- 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

- 出口销售

（名称和地址）                      （销售项目）

- 国内销售

（名称和地址）                       （销售项目）

- 近三年的年营业额

年份           国内            出口               总额

- 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                                  供应商

- 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的报价货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

- 有关开户银行的名称和地址：

- 制造商所属的集团公司，如有的话：

- 、其它情况：

- 兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制   造   商   名   称：

签 字 人 姓 名 和 职 务：

签   字   人   签   字：

签     字     日     期：

传                   真：

电                   话：

电     子     函     件：

公                   章：

开户许可证

法人授权书

厦门银华机械有限公司 ：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。

单位公章：

被授权人签字：

日期：

附：廉洁承诺书

廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门银华机械有限公司开展报价、投标业务活动中承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向厦门银华机械有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门银华机械有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务（如：建、修住宅等）和其它服务；不为厦门银华机械有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为厦门银华机械有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、竞争费、劳务费等；不为厦门银华机械有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门银华机械有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门银华机械有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、发现厦门银华机械有限公司的工作人员有受贿行为或索贿要求、徇私舞弊、滥用职权时，将予以举报并提供证据。举报电话：3795857；举报信件：厦门市集美区灌口西路69号厦门银华机械有限公司，总经理收。

特此承诺。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

联系电话：

日期：

附：零件图